## Slide 1: CARACTERISTICAS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

## Slide 2: ENTRADAS Y SALIDAS AMPLIFIADOR

## Slide 3: E/S BALANCEADA

## Slide 4: Etapas de entrada balanceadas-activas
La irrupción de los amplificadores operacionales popularizó la utilización de conexiones balanceadas activas (diferenciales) en audio
coste que las líneas balanceadas con transformadores
Reducción de peso y tamaño
Posibilidad de incluir conexiones balanceadas en las etapas de circuitería interna de los equipos
Excelente calidad de sonido

## Slide 6: Amplificadores de distribución y aislamiento
Amplificador de distribución
Distribución de una señal a diferentes cargas (canales)
Ganancia de corriente suficiente (impedancia de salida baja)
Elevado aislamiento entrada/salida
Componente básico en consolas multicanal
Amplificador de aislamiento (unity-gain buffer)
Adaptación de impedancias (independiza entrada/salida)
Impedancia de entrada elevada
Impedancia de salida baja mediante componentes discretos

## Slide 7: Amplificadores de distribución y aislamiento

## Slide 8: Preamplificadores

## Slide 9: Características fundamentales

## Slide 10: Selección de preamplificadores
Es necesario garantizar la compatibilidad entre micrófono y preamplificador
Compatibilidad de impedancias de entrada/salida
Compatibilidad de niveles de entrada/salida
Niveles de ruido
Compatibilidad de impedancias
Micrófonos de baja impedancia (50-250) preamplificadores en torno a 1.5 - 10K de impedancia de entrada
Micrófonos de alta impedancia (20-50K) preamplificadores con impedancia de entrada de 1-5M (estándar antiguo, válvulas)
Los micrófonos de condensador llevan un previo para pasar a baja impedancia de salida (adaptador de impedancias) que suele preamplificar de 1 a 10 dB
Niveles de salida mayores (mayor sensibilidad)
Mayor nivel de ruido

## Slide 14: COMO CALCULAR LA SATURACIÓN

## Slide 15: Amplificadores de potencia

## Slide 16: ESTRUCTURA

## Slide 17: Especificaciones técnicas
Sensibilidad de entrada (Input level)
Tensión de saturación de entrada (Maximum input level)
Impedancia de entrada y salida (Input/output impedance)
Factor de amortiguamiento (Damping factor)
Potencia de salida (Power output)
Respuesta en frecuencia (Frequency response)
Distorsión armónica (Harmonic Distortion)
Distorsión de intermodulación (Intermodulation distortion)
Relación señal a ruido (Signal-to-noise ratio)
Ruido equivalente de entrada (Equivalent input noise)
Margen dinámico (Dynamic range)
Diafonía (Crosstalk)